## Slide 1
CONTROL TEAM · 24 WEEKS
电控组学习路线图
从零基础到机器人工程师
让代码驱动真实世界，让理论在赛场闭环。
C + 数据结构
电路 + STM32
HAL 工程化
数学 + PID
FreeRTOS
综合项目
课程 × 实验 × 评审 × 赛场
2026.08

## Slide 2
ROADMAP
六阶段，一条不断闭环的能力链
新增基础课程被嵌入最需要它们的阶段，学完立刻用于项目。
01
C 语言
数据结构 计算机原理
1–4 周
›
02
STM32
模电数电 CPU / 总线
5–8 周
›
03
HAL
分层 / DMA 调试 / Git
9–11 周
›
04
PID
线性代数 自动控制
12–16 周
›
05
RTOS
调度 / 同步 实时性
17–19 周
›
06
综合项目
联调 / 保护 答辩交接
20–24 周
每阶段输出：可运行代码 + 测量证据 + README + 口头评审
电控组学习路线图
02

## Slide 3
STAGE 01 · W1–4
C 语言：从语法到程序思维
重点是数据如何表示、存放、传递，并最终被硬件使用。
A
语言核心
变量与类型 分支 / 循环 / 函数 数组 / 字符串 / 结构体 指针 / const / volatile
B
数据结构
数组与结构体 栈 / 队列 / 环形缓冲 复杂度直觉 有限状态机
C
计算机原理
二进制 / 补码 / 位操作 栈、静态区与堆 大小端 / 对齐 预处理、编译与链接
D
阶段项目
定长环形缓冲区 命令解析器 start / stop 状态机 边界与异常测试
验收：不复制现成代码完成环形缓冲；画出内存关系；解释 volatile 的使用场景。
电控组学习路线图
03

## Slide 4
FOUNDATION BRIDGE
模电、数电与计算机原理：让接口可靠
代码是否正确，往往要先从电源、电平、时序和数据路径判断。
数字电路
高低电平 / 上拉下拉 / 开漏
逻辑门 / 真值表 / 触发器
消抖 / 时钟 / 建立保持时间
UART / SPI / I²C 时序图
模拟电路
欧姆定律 / KCL / KVL / 分压
RC 滤波 / 运放 / 信号调理
ADC 量化 / 参考 / 采样时间
LDO / DC-DC / 去耦 / MOSFET
计算机原理
CPU / Flash / SRAM / 总线
存储器映射与寄存器
时钟树 / 复位 / 启动
轮询 / 中断 / DMA 取舍
安全底线：核对电压、电流、极性与共地；首次上电限流；运动部件先做输出限幅。
电控组学习路线图
04

## Slide 5
STAGE 02 · W5–8
STM32：让代码照进现实
每学一个外设，都要同时读数据手册、测物理信号、解释软件路径。
GPIO / EXTI
按键、LED、限位
TIMER / PWM
周期任务、电机输出
ADC
传感采样、滤波
UART
命令与日志
I²C / SPI
传感器与芯片
CAN
机器人设备总线
阶段项目｜传感采集与 PWM 控制台 按键/编码器 + 模拟量 + UART 命令 + PWM 输出 + 一类总线传感器
验收：至少 4 类外设；波形或时序证据；能按供电→时钟→引脚→配置→流程排障。
电控组学习路线图
05

## Slide 6
STAGE 03 · W9–11
HAL：从“能跑”到“能复用”
接轨战队代码体系的关键，是清晰边界、非阻塞流程和可诊断性。
APP 模式 / 任务 / 目标
SERVICE 状态机 / 控制 / 协议
DRIVER sensor_read / motor_set
BSP + HAL GPIO / DMA / CAN / UART
CubeMX
引脚、时钟、DMA、NVIC
非阻塞
回调、状态机、时间戳
可诊断
错误码、断言、日志、HardFault
可协作
Git、README、接线表、接口说明
交付：UART DMA + 传感器驱动 + 执行器驱动 + 应用示例 另一名成员只看 README 即可复现，才算真正完成。
电控组学习路线图
06

## Slide 7
STAGE 04 · W12–16
数学与自动控制：给调参建立坐标系
不追求脱离项目的推导，先建立能解释电机闭环的概念骨架。
线性代数
向量：位置、速度、姿态
矩阵：坐标变换与耦合
秩与可逆：信息是否足够
特征值：自然动态与稳定趋势
自动控制原理
对象、执行器、传感器与反馈
传递函数、极点与零点
超调、调节时间、稳态误差
采样、延时、带宽与噪声
闭环指标
快 准 稳 抗扰
指标之间需要取舍
产出：闭环框图 + 状态与单位表 + 可测量的控制指标
电控组学习路线图
07

## Slide 8
PID WORKFLOW
PID：从曲线出发，而不是从手感出发
固定采样周期、统一单位、保留数据，是任何调参方法的前提。
01
确认方向与量纲
目标、反馈、输出正负正确
02
固定采样周期
测量周期与抖动
03
只开 P
提高响应，观察振荡边界
04
加入 D
抑制变化，过滤高频噪声
05
最后加 I
消除静差，处理积分饱和
06
扰动与异常验证
负载、堵转、断联、限幅
阶段项目｜单轴速度环 + 位置外环 必须包含输出限幅、抗积分饱和、曲线记录和异常安全状态
电控组学习路线图
08

## Slide 9
STAGE 05 · W17–19
FreeRTOS：多任务调度之道
实时意味着关键工作按时完成。任务、队列与中断必须有清晰的数据流。
建议任务架构
Control
1–2 ms
Communication
事件触发
Sensor
周期 / DRDY
Monitor
10–100 ms
Logger
低优先级
通信与同步
任务通知：中断唤醒单任务
队列：复制数据并解耦生产消费
信号量：事件 / 资源计数
互斥锁：共享资源与优先级继承
事件组：多个条件的组合等待
可靠性护栏
中断只做必要工作
FromISR API + 及时切换
超时 / 看门狗 / 任务心跳
栈 High Water Mark
无边界等待一律禁止
验收：控制周期可测且稳定；能定位死锁、栈不足、超时或优先级问题。
电控组学习路线图
09

## Slide 10
24-WEEK PLAN
24 周执行节奏：每周都有可见成果
建议每周 8–12 小时；课程观看不超过总投入的 40%。
1–4
C + 数据结构
缓冲区 / 状态机
5–8
电路 + STM32
采集控制台
9–11
HAL 工程化
驱动仓库
12–16
数学 + PID
串级闭环
17–19
FreeRTOS
多任务系统
20–24
综合项目
答辩交接
1
4
8
12
16
20
24
每周固定闭环：学 → 做 → 测 → 讲 → 改
电控组学习路线图
10

## Slide 11
CAPSTONE
最终检验：一个可上场的最小机器人子系统
二选一：双轮底盘最小系统 / 单关节云台或机械臂。
1
需求
指标 / 接口 / 风险
›
2
点亮
驱动 / 通信 / 自测
›
3
闭环
曲线 / 参数 / 限幅
›
4
集成
RTOS / 故障注入
›
5
交付
演示 / 评审 / README
评审权重
功能正确
20%
理论理解
15%
测量验证
20%
代码质量
15%
系统可靠
20%
协作交付
10%
通过门槛
总分 ≥ 75
可靠性不低于 60% 安全项一票否决
电控组学习路线图
11

## Slide 12
NEXT LEVEL
加入战队，征战赛场
从能点亮一个 LED，到能交付一个可靠的机器人子系统。
MATLAB
建模仿真
LQR
状态空间控制
KINEMATICS
机械臂运动学
ENERGY
能量智能分配
HARDWARE
电子系统自主研发
每一步都算数。真正的起点，是今天完成第一个可验证的小项目。
12